冰冻切片机招标要求

1. 触摸屏≥2.2寸

2.≥20个速冻点，其中包括≥2个速冻点有半导体辅助制冷；

3. ≥2个半导体制冷点最低温度可达-55℃；

4.样品头进样具有记忆功能；

5. 切片垂直行程64mm，水平进样行程28mm；

6. 具有样本头回缩功能，回缩行程20μm

7.冷冻箱体温度5℃到-35℃可调；

8.可以定时自动除霜，也可以手动除霜；

9.切片厚度范围1-500μm，精细切片厚度范围1-100μm,修片厚度范围5-500μm；

10.样本头定位：x轴、y轴通用8°可调；z轴360°可调；

11.具有切片计数功能

12.宽敞的不锈钢冷冻箱有排液系统，内室表面光滑，方便清理和消毒

13.电加热的滑窗

14.精确的步进马达进样系统

15.平滑手轮可被锁定在任意位置

16.工作电压：220V～240V, 50/60Hz, 4A (10%

*如该设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中,在开标时提供样品。