普通单层培养箱招标要求

一、要求：

具有高度性价比、耐用、使用期限至少8年

二、具备以下功能：

- 具有箱温和肤温两种温度控制模式；

- 具有温、湿度显示功能；

- 具有温、湿度控制功能；

- 升温时间：≤30min

- 有超温保护系统；

- 床体倾斜角度可调；

- 产品具有多种故障报警提示如：断电、风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障、传感器脱落等；

- 采用进口有机玻璃；

- 双层恒温罩，自动风帘装置；

- 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

- 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

- 温度校正功能；

- 低噪音 舱内噪声：≤45dB(A)

*如以上设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中。